Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Березовское муниципальное образование

Администрация Березовского муниципального образования

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «26» июня 2017 г.              № 36

Об   утверждении   генеральной  схемы

санитарной очистки территорий

Березовского муниципального образования

на 2017-2022 годы.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций  о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», а также в целях обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Березовского муниципального образования и охраны окружающей среды,статьями 23, 46  УставаБерезовского муниципального образования, администрации Березовского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территории населенных пунктов Березовского муниципального образования (прилагается).

2.Опубликовать Постановление в Вестнике Березовского муниципального образования и разместить на официальном сайте Березовского муниципального образования.

3.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Глава Березовского

муниципального образования                                          А.Н. Ничипорчук

| СОГЛАСОВАНО: Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области _______________Л.Н. Спасска «___» __________ 2017 г. М.П. |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Березовского муниципального образования __________А.Н. Ничипорчук «___»______________2017г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ

ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2017 – 2027 годы

с.Березовка

Генеральная схема очистки территории Березовского муниципального образования

Основание для разработки Генеральной схемы очистки территории Березовского муниципального образования

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Очистка и уборка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории БерезовскогоМуниципального образования, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного  самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки  генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением администрации Березовского муниципального образования.

Определения и термины

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| --- | --- |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| Использование отходов | применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Несанкционированные свалки отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |
| Обращение с отходами | деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |
| Сбор отходов | любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов |
| Свалка | местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |

Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000».

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003.

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст).

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Постановление Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства».

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

Решение Думы Березовского муниципального образования № 97 от 19.07.2012«Об утверждении Правил благоустройства территории Березовского муниципального образования».

Постановление № 101 от 11.10.2012 «Об утверждении положения о порядке организации сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов на территории Березовского муниципального образования».

Общие сведения о территории Березовского муниципального образования  и природно-климатические условия

Березовское муниципальное образование входит в состав Тайшетского муниципального района Иркутской области.

Территория Березовского муниципального образования  расположена муниципальным образованием «Тайшетское городское поселение», на северо-востоке с Разгонским муниципальным образованием, на юге с Николаевским муниципальным образованием, на юго-западе с Шелеховским муниципальным образованием, на северо-западе с Тимирязевским муниципальным образованием.

По северо-восточной части поселения проходит Транссибирская магистраль и федеральная дорога М-53, представляющие участок международного транспортного коридора «Запад-Восток», протекает р. Байроновка. Удаленность центра муниципального образования от ближайшей ж/д станции 8 км. Вблизи северной границы поселения начинается Байкало-Амурская магистраль.

Транспортная связь между поселениями, с районным центром – регулярное автобусное сообщение и частные маршрутные такси.

Расстояние от районного центра по автодороге составляет 3-7 километров.

Транспортно-географическое положение благоприятно для развития поселения. При пространственном развитии поселения следует учитывать взаимосвязи с г. Тайшет.

Площадь Брезовского сельского поселения – 28 тыс. га. Большую ее часть занимает лесной фонд.

В пределах муниципального образования расположено четыре населенных пункта.

| № п/п |  | Численность дворов | Численность проживающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Березовка | 272 | 828 |
| 2 | деревня Байроновка | 116 | 351 |
| 3 | деревня НовыйАкульшет | 90 | 207 |
| 4 | деревня Серафимовка | 2 | 2 |

Общая численность населения Березовского муниципального образования на 01.01.2016 года – 1388 человек. Доля трудовых ресурсов в численности населения 54% или 750 человек.

Общая площадь жилого фонда – около 27,3 тыс. кв.м. Подавляющая часть жилищного фонда находится в частной собственности граждан. Уровень благоустройства жилищного фонда, особенно частного – низкий.

Среднедушевая обеспеченность жилищами около 19кв.м.

Демографическая ситуация по муниципальному образованию сравнительно с другими муниципальными образованиями района довольно благоприятна. С 2009 года сократился отток населения за пределы поселения. Положительное сальдо механического движения компенсирует естественную убыль населения.

Вместе с тем, поселение испытывает недостаток квалифицированных кадров, происходит их старение,  уменьшается экономически активное население.

Климат территории Берёзовского сельского поселения – резко-континентальный с продолжительной  холодной зимой и тёплым,  с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 0,3 - -3,0°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Абсолютный минимум  составляет -45° С - -50°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 2,0 м.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 2,2 м.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает +15-16 °С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Берёзовскогомуниципального образования возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует опасность возникновения лесных пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство преимущественно  пригородной специализации.

Территория Берёзовского поселения находится в пределах лесной – таёжной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.До 80% территории поселения покрыто лесом,примерно 22,5 тыс. га.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ива. Из  хвойных  деревьев – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров. В лесах много черники, голубики, брусники и других ягод, а также грибов и лекарственных растений.

В лесах  обитают: лось, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, коза, белка, бурундук, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра, норка  и др.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика.

Земельный фонд составляет 592 га, или 2,1% от общей площади земель муниципального образования. Из общей площади муниципальных земель 180 га расположено в черте населенных пунктов, 412 га - за ее пределами, 121 га приходится на пашни, 16 га на садоводческое товарищество жителей г. Тайшета.

Почвы наиболее распространены серые лесные  и дерново-подзолистые. Сельскохозяйственная освоенность территории муниципального образования составляет примерно 10%. Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

Производство и реализацияпродукции животноводства и растениеводства является основным занятием для жителей муниципального образования.

Существующее состояние  и развитие поселения на перспективу.

Скупка земель в муниципальном образовании производится не для реализации инвестиционных проектов, а в целях инвестирования денежных средств.

Из–за недостатка рабочих мест часть населения работает за пределами поселения.

Поселение испытывает недостаток квалифицированных кадров, происходит их старение, уменьшается экономически активное население.

Сельскохозяйственное производство на территории поселения характеризуется низкой продуктивностью и низкой рентабельностью.

На территории Березовского муниципального образования функционирует сельскохозяйственное предприятие – ООО «Березовское», которое занимается производством мяса, молока и зерна.

ООО «Гарант» - предприятие по переработке молочной продукции –поставляет продукцию в торговую сеть г. Тайшета. Однако оно не выдерживает конкуренции с более крупными производителями на рынке молочной продукции.

Идет отток специалистов из сельского хозяйства, что связано с низкими доходами в этой сфере.

Экономика муниципального образования представлена также предприятиями транспорта и торговли.

На территории поселения расположен ряд производственных объектов, связанных со строительством и эксплуатацией магистральных инженерных коммуникаций.

Уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой – низкий.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и требует обновления.

Помимо общефедеральных проблем и условий развития здесь агропромышленного производства, отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и заготовительных организаций негативно влияет на  эффективность  его развития.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание мало механизированного труда.

Предлагается открытие пунктов закупа и переработки молока в мини-цехах мощностью до 2 тонн в сутки на базе вновь организованного сельскохозяйственного потребительского кооператива СХПК «Гарант».

Предусматривается реконструкция фермы КРС в ООО «Березовское».

В соответствии с программными разработками по развитию сельскохозяйственного производства, предусматривалось создание районного семенного хозяйства на базе  ООО «Берёзовское».

Непосредственная близость к Тайшетскому транспортному узлу определяет целесообразность попыток выявления в северной части поселения территорий для поиска площадок возможного размещения здесь объектов по обслуживанию транспортного узла, например, логистических комплексов.

Вероятно также дальнейшее развитие на территории поселения садово-дачного строительства жителей Тайшета. Так, например, близость к районному центру и наличие инфраструктуры делает возможным создание на базе д. Серафимовка дачного поселка для жителей г. Тайшета.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии слесохозяйственным регламентом Тайшетского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

На территории поселения расположен ряд производственных объектов, связанных со строительством и эксплуатацией магистральных инженерных коммуникаций: ООО «Транссибнефть», ООО «Связьтранснефть», ООО «Востокнефтепровод».

На территории сельского поселения расположены следующие социальные объекты:

- МКОУ «Березовская СОШ», которую в 2015 году посещало 116 школьников, с. Березовка;

- МДОУ «Березовский детский сад» на 60 мест, фактическая наполняемость в 2015 году 75 детей, с. Березовка;

- МКУК «Березовский СДК», с. Березовка;

- 2 фельдшерских пункта: с. Березовка, д. Новый Акульшет;

- Интернат, с. Березовка;

- Парк «Победы», с. Березовка.

Жилищный фонд

Общая площадь жилого фонда  составляет 27,3 тыс.кв.м. (480 дворов), причем 46,25% от площади жилого фонда района составляет площадь жилых домов блокированной застройки.

Около 90,0% домовладений Березовского муниципального образования находится в частной собственности граждан и юридических лиц. В жилищном фонде Березовского МО преобладают двухквартирные дома.

Около 67,2% жилого фонда района имеет износ от 31 до 65%.

На территории Березовского МО только 1 населенный пункт  имеет частичное благоустройство: с.Березовка.

Уровень благоустройства жилищного фонда, особенно частного,  низкий.

Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда оборудованной водопроводом – 80%.

Удельный вес общей площади оборудованной центральным отоплением: 20%.

Износ жилищного фонда и инженерных коммуникаций 40%.

### Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Березовского муниципального образования служат подземные воды.

Централизованная система холодного водоснабжения имеется только в селе Березовка.

На территории Березовского муниципального образования расположены два предприятия ООО «Востокнефтепровод», которые имеют собственную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Централизованное водоснабжение села Березовка осуществляется от трех подземных водозаборов – артезианских скважин. Водозаборы, расположены по ул. 40 лет Победы, 19А, скважина  глубиной 90 м, мощностью 20 м3 /сут;ул. 40 лет Победы, 2А, скважина глубиной 100 м, мощностью 50,0 м 3/сут; ул. Новая, 2а, скважина глубиной 80 м, мощностью 10 м3 /сут.

По химическому составу по всем показателям подземная вода, добываемая из скважин, расположенных на территории с.Березовка,соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Охват населения централизованным водоснабжением – 95%.

Протяженность уличной сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 50÷100 мм– 7,1 км. В 2007-2012 гг проведена полная замена 3,5 км водопроводной сети.

На территории с. Березовка расположена емкость для противопожарных нужд объемом 64 м3.

Система водоснабжения д. Байроновка включает в себя артезианскую скважину, оборудованную бытовым насосом, и водонапорную башню емкостью 8 м3, расположенную по ул. Центральная, 58А. Также для питьевого водоснабжения населения используются общественные шахтные колодцы.

Система водоснабжения д. НовыйАкульшет включает в себя скважину, оборудованную бытовым насосом, и водонапорную башню емкостью 4 м3,расположенную по ул. Трактовая, 44 Б. Также для питьевого водоснабжения населения используются общественные шахтные колодцы.

По химическому составу по всем показателям подземная вода, добываемая из скважин, расположенных на территории д.НовыйАкульшет и д.Байроновка, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01- превышение нитратов. Данные предоставлены ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» на основании Протоколов лабораторных изысканий в 2016 году.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой - высокий процент износа водопроводной сетис. Березовка,износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению, отсутствие водоподготовки на водозаборах, аварийное состояние 2-х колодцев (д. Байроновка).

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Березовского муниципального образования, на расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут. на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице1.

Таблица 1

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут. | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Березовка | 150 | 800 | 120 |
| д. Байроновка | 150 | 300 | 45 |
| д. Новый Акульшет | 150 | 200 | 30 |
| с. Серафимовка | 150 | - | - |
| Всего по Березовскому муниципальному образованию | - | 1300 | 195 |

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 (108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Березовка запланированы следующие мероприятия на  расчетный срок:

1. Оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды. Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

2. Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей водопровода и оборудования на них с применением труб ПВХ (ориентировочно 2,5 км).

3. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах.

4. Ремонт и утепление павильонов артезианских скважин.

5. Организация зон ЗСО водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

6. Строительство новых водопроводных сетей с подключением существующей и проектной жилой застройки и объектов капитального строительства.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Байроновка и д. Новый Акульшет запланированы следующие мероприятия (по каждому населенному пункту):

1. Ремонт водозаборной скважины с заменой насосного оборудования и водоподъемных труб. Производительность скважины по насосному оборудованию должна составить 40 м3/сут.

2. Оборудование водозаборной скважины компактной установкой по водоподготовке и установкой по обеззараживанию воды.

3. Ремонт и утепление павильона артезианской скважины.

4. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважине.

5. Капитальный ремонт (замена) водонапорной башни.

6. Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

7. Ремонт общественных шахтных колодцев.

Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса, над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

8. Организация контроля качества воды, потребляемой населением из децентрализованных источников водоснабжения.

### Водоотведение (канализация)

В Березовском муниципальном образовании система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Система централизованной канализации в населенных пунктах Березовского муниципального образования отсутствует. Жидкие бытовые отходыот застройки собираются в выгребные ямы.

Проблемы системы бытовой канализации неорганизованный вывоз жидких бытовых отходов от населения.

Генеральным планом поселения предлагается принять меры по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

На расчетный срок, учитывая снижение численности населения в муниципальном образовании, строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации жидких бытовых отходов предлагается организовать в районе полигона ТБО села Березовка.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Березовка | 120 | 800 | 96 |
| д. Байроновка | 120 | 300 | 36 |
| д. Новый Акульшет | 120 | 200 | 24 |
| с. Серафимовка | 120 | - | - |
| Всего по Березовскому муниципальному образованию | - | 1300 | 156 |

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012 Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция               СНиП 2.04.03-85»

### Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение Березовского сельского поселения осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории с. Березовка расположены две угольные котельные:

- Котельная №1 по ул. Зеленая 6А, модульная,установленной мощностью 1,25 Гкал/ч. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром от 50 до 219 мм. протяженностью 2050 м.

- Котельная №2 по ул. Зеленая 6 (резервная),котлы трубчатые, обмурованные в кол-ве 4 штук. Температурный график 70/50 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 159-50 протяженностью 2050 м.

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Березовского сельского поселения является реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

### Связь и информатизация

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

На современном этапе в пределах поселения действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная);

- радиосвязь.

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи ФГУП «Почта России» в н. п. Березовка.

Услуги местной связи на территории Березовского муниципального образования оказывает ПАО «Ростелеком-Сибирь»

Услуги доступа в интернет предоставляются ПАО «Ростелеком-Сибирь», ООО «Регионтелеком» и ООО «Иркутскэнергосвязь»

Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком» - Билайн, ООО «Т2 Мобайл» - Теле2.

### Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

На территории Березовского муниципального образования ресурсы представлены поверхностными и подземными водами. Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселений нет. Вода в реках, в основном, чистая.Загрязнения поверхностных вод возможно также в случае техногенных аварий на нефтепроводе.

Подземные воды на территории поселения, используемые для водоснабжения, достаточно хорошо защищены от поверхностного загрязнения.В водоснабжении местного населения используются только подземные воды.

В селе Березовка налажено централизованное водоснабжение. Вода поступает в каждый дом, в каждую квартиру. В Берёзовке проводится замена  ветхого водопровода. Для поддержания высокого качества питьевой воды в селе необходимо заменить ещё 2,5 км труб.

В деревне Байроновка колодцы, из которых отбирается вода для водоснабжения, находятся в аварийном состоянии, что может быть причиной ухудшения качества воды.

Кроме того, в Байроновке есть самоизливающаяся скважина, которая находится в аварийном состоянии. Подземная вода отличного качества расходуется впустую, стекает в реку, заболачивая территорию.

### Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате прокладки транспортных коммуникаций и организации строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Почвы Берёзовскогомуниципального образования в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, заболачиванию.

Нарушение почвенного покрова связано также с разработкой полезных ископаемых, прокладкой транспортных магистралей и т.д.

Техногенная нарушенность земель поселения не превышает 2-3%.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам ТБО, сельскохозяйственным объектам (молочно-товарная ферма), складам ядохимикатов.

Загрязнение почв может быть также связано с транспортными магистралями: вдоль автомобильных и железных дорог.

Вероятность загрязнения почв существует в случае техногенных аварий на нефтепроводе и нефтяных ёмкостях (четыре ёмкости).

Земли сельскохозяйственного назначения Березовского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

Порядок организации уборки на территории

Березовского муниципального образования

Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Березовского муниципального образования, инструкциями и технологическими рекомендациями. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", с действующим законодательством, порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых органами местного самоуправления.

Требования  к уборке территорий  в летний период.

Период летней уборки территории поселения устанавливается с 15 апреля по 15 ноября. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению Администрации Березовского муниципального образования.

С наступлением весенне-летнего периода всем собственникам, владельцам, арендаторам земельных участков необходимо по окончании зимнего периода обеспечить на собственной и прилегающей территориях, проезжей части улиц и дорог, тротуарах, газонах, территориях парков, скверов, садов и прочих территориях уборку и вывоз мусора (отходов), смета и накопившейся за зимний период грязи на полигон ТБО.

Летняя уборка территорий включает в себя:

- качественную и своевременную уборку в летний период времени уличных и дворовых территорий поселения и содержание их в чистоте и порядке;

- систематическую очистку территорий от  отходов и мусора и вывоз их на полигон ТБО;

- уборку придомовых и дворовых территорий в летний период производить с соблюдением санитарных норм.

- своевременное скашивание травы на озелененных территориях, не допуская достижения травой десятисантиметровой высоты, скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток;

- содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элементов.

- установку необходимого количества урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии обеспечивают: должностные лица организаций всех форм собственности, а также собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости - у входов в здания (помещения), на собственной и прилегающей территориях; организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг.

При проведении работ по летней уборке территорий запрещается:

- сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, реки, расположенные на территории поселения, а также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при скашивании и уборке газонов;

- вывоз и сброс смета, мусора и других отходов в несанкционированные места;

- сгребание травы, листвы и мусора к комлевой части деревьев и кустарников;

- сжигание и закапывание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов на территории поселения, не отведенной для этих целей.

Требования к уборке территорий в зимний период

Период зимней уборки территории Березовского муниципального образования устанавливается с 15 ноября по 15 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации поселения.

С наступлением осенне-зимнего периода всем собственникам, владельцам, арендаторам земельных участков необходимо производить:

- Обработку проезжей части улиц,  пешеходных дорожек и территорий противогололедными материалами (песок). При угрозе повсеместного гололеда обработка (посыпка) территорий должна осуществляться до начала выпадения осадков. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки дорог, перекрестки, подходы к остановкам общественного транспорта и т.п.;

- Механизированную уборку снега при толщине снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог более трех сантиметров. В периоды снегопадов, гололедицы и образования снежного наката на проезжей части автомобильных дорог должно быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью. Автомобильные дороги районного и областного значения обслуживаются подразделениями дорожной службы Иркутской области. Муниципальные дороги общего пользования, расположенные в границах жилой застройки, очищаются от снега и обрабатываются противогололеднымисредствами силами Березовского муниципального образования.

- Формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части и тротуаров, является прилотковая часть дороги;

- Очистка крыш, карнизов жилых домов и административных зданий от снега, ледяных наростов, удаление наледей и сосулек осуществляется собственниками зданий и сооружений. Указанные работы производятся только в светлое время суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установка ограждения или наличие дежурных), сохранность деревьев и кустарников, линий электропередач, связи и т.д.

- Зимняя уборка территорий, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований, не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий от мусора и иных загрязнений.

При проведении работ по зимней уборке территорий запрещается:

- Сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений;

- Сдвигание снега на проезжую часть улиц, дорог и другие территории с территорий организаций, предприятий, от жилых домов и других мест;

- Посыпка технической солью или обработка солевым раствором тротуаров и проезжей части улиц при гололеде.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

вынос производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и требования;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов муниципального образования;

отвод основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети муниципального образования;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка русла рек, проведение берегоукрепительных работ;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах территории Березовского муниципального образования, генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство от мосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова,  генеральным планом предусматриваются мероприятия по:

выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральной схемой предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на полигон ТБО на территориимуниципального образования, предусмотренный к размещению Схемой территориального планирования Березовского муниципального образования;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 300  кг/чел. в год  в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Березовка | 800 | 240 | 144 |
| д. Байроновка | 300 | 90 | 54 |
| д. Новый Акульшет | 200 | 60 | 36 |
| с. Серафимовка | - | - | - |
| Всего по Березовскому муниципальному образованию | 1300 | 390 | 234 |

Объем образующихся отходов в Березовском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения 1300 человек, на конец расчетного срока составит около 4,7 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливаетсяиз расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории сельского поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 кв. м/чел.

В соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

Современное состояние  системы санитарной очистки и уборки

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО) от населения.

На территории Березовского муниципального образования нет санкционированных свалок, для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора выделен земельный участок под размещение полигона ТБО площадью 15222 кв.м., расположенный в 2 км южнее села Березовка. По периметру территория представляет собой котлован (бывший песчаный карьер) и окружена защитной лесополосой, протяженностью 1000 м. Подъездная дорога к полигону имеет гравийное покрытие.

Основными работами на полигоне является прием и частичное разравнивание ТБО, т. е. на полигоне осуществляется накопление и хранение ТБО, а не их переработка и  послойное уплотнение для целей утилизации. Сбор и вывоз мусора, хлама и отходов с жилого сектора осуществляет трактор МТЗ-82 с телегой (тип погрузки – ручной, объем загрузки – 4,8 м3)по установленным графикам, по заявкам населения. При большом объеме ТБО муниципалитет привлекает автотранспорт и погрузочные средства предприятий и частных лиц.

Уборка улиц от снега в зимнее время в поселениях территории муниципального образования производится механизированным способом. Для проведения очистки дорожного покрытия от снега применяется трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием (грейдерный отвал). Остановки общественного транспорта и территории мест общего пользования убираются силами муниципального образования с привлечением трактора МТЗ-82.

Снег с территории административных зданий и торговых объектов убирается собственниками данных объектов. Уборка снега от дворов и частных домовладений осуществляется собственниками т пользователями жилых помещений.

В связи с тем, что на территории поселения  дороги в основном 4,5категории в летний период проезжая часть  грейдируется трактором МТЗ-82 с прицепным грейдерным отвалом в зависимости от их состояния и погодных условий, а также выполняется текущий ремонт, путем отсыпки ПГС.

Сведения о наличии спецмашин и механизмов на территории Березовского муниципального образования

| № | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор - мусоровоз | МТЗ-82 с прицепом, навесным оборудованием | 2008 | 1 | исправен |

Сбор твердых бытовых отходов на территории

Березовского муниципального образования

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. На территории Березовского муниципального образования образуются как отходыпроизводства, образуемые в результате переработки древесины (опилки, горбыль, отработанные смазочные материалы) так и отходы потребления, образовывающиеся в результате жизнедеятельности населения. К отходам потребления можно отнести мусор от уборки жилых и административных помещений, образовавшийся в результате проведения ремонтных работ строительный мусор, продукция, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды  упаковочной тары (полиэтилен, ПЭТ бутылки, стекло и т.д.), отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы, мебель, бытовая техника.

Нормативы накопления ТБО постоянно меняются, в зависимости от местных условий и в значительной мере отражают уровень жизни, покупательской способности и снабжения населения.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 для сбора ТБО следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок  и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20м, но не более 100м. металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать,деревянные сборники дезинфицировать.

Сбор  крупногабаритных  отходов: старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта  жилых помещений – должны собираться на специально отведенные площадки и по заявкам вывозиться  грузовым транспортом.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы жилых домов обязаны:

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами;

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу отходов, трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот.

Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых бытовых отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся твердых бытовых отходов.

Расчетные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Источник образования отходов | Норматив накопления | Среднегодовая норма образования накопления отходов (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Администрация Березовского МО | 0,3м3/чел | 3 |
| 12 | Школа и детский сад | 0,12м3/чел | 23 |
|  | Интернат | 0,12м3/чел | 3 |
| 14 | Сельский дом культуры | 0,2м3/мест | 30 |
| 14 | Учреждения и предприятия | 0,2м3/чел | 9 |
| 18 | Торговые объекты | 1,5м3/1м2 торговой площади | 573 |
| 9 | Накопление ТБО у населения | 1м3 /чел | 1300 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 1941 |

Схема установки контейнеров по частному сектору пока не разработана, т.к. специфика застройки территории не предусматривала организацию сбора ТБО в контейнеры. Сбор и вывоз ТБО от населения производится по заявкам населения, либо вывозится личным транспортом.

Жидкие бытовые отходы.

На территории Березовского муниципального образования централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории населенных пунктов Березовского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

Водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам, входящим в состав березовского муниципального образования (расчетный срок).

| №№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Березовка | 800 | 120 | 96 |
| 2 | д. Байроновка | 300 | 120 | 36 |
| 3 | д. Новый Акульшет | 200 | 120 | 24 |
| 4 | д. Серафимовка | - | - | - |
|  | Всего по Березовскому МО | 1300 | - | 156 |

Содержание и уборка придомовых и обособленных территории

Объектами очистки являются территории домовладений, проезды, объекты культурного бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Общая протяженность дорог Березовского муниципального образования составляет 7км., гравийные и частично покрытые асфальтом. Уборка улиц  в зимний период от снега и наката осуществляется трактором МТЗ-82 с навесным оборудованием.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, территорий прилегающих к объектам и домовладениям, в летний период времени осуществляется юридическими и физическими лицами, в ведении или собственности которых находятся данные территории.Незакрепленные территории, требующие уборки, обслуживаются силами администрации муниципального образования с привлечением лиц, направленных для выполнения общественных работ уполномоченными службами.У входа в административные здания, объекты социальной сферы, магазины установлены урны. Собственникиобъектов торговли обеспечивают содержание территории прилегающей к объектам не менее 10 метров по периметру объекта.

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в специально отведенных администрацией муниципального образования местах.

В целях решения вопросов по уборке и содержанию в чистоте мест общего пользования, благоустройстваи озеленения территории населенных пунктов поселения Решением Думы  Березовского муниципального образования от 19 июля 2012 года утверждены «Правила благоустройства территорииБерезовского муниципального образования».

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки территории Березовского муниципального образования

Вывоз бытовых отходов на территории Березовского муниципального образования осуществляется на санкционированную свалку, которая включена в генеральный план развития территории и не обустроена в соответствии с санитарными нормами. Но расположена на площадке с плотным покрытием и на значительном расстоянии от населенных пунктов. Это приводит все же к проникновению загрязняющих веществ в почву.

У части населения отсутствует культура обращения с бытовыми отходами в результате чего часть населения не вывозит ТБО, строительный мусор и другие отходы на полигон, а выбрасывает его вдоль дорог, на пустырях и близлежащих лесных массивах, устраивая не санкционированные навалы мусора.

Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, сортировка поступающих на утилизацию отходов (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).

До конца не ликвидированы стихийные свалки на территории поселений и в прилегающих лесных массивах.

Не все площадки сбора мусора обустроены согласно требований санитарных норм.

Пути решения проблем в сфере санитарной очистки

Ликвидация не санкционированных свалок ТБО расположенных в границах жилой застройки и прилегающих лесных массивах, в связи с несоответствием санитарным требованиям с последующим проведением  рекультивации земель;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов поселения, своевременного сбора и вывоза отходов на санкционированный полигон ТБО;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация плановой уборки территорий от мусора, снега;

организация раздельного сбора отходов и удаление вторичного сырья;

организация оборудования контейнерных площадок для селективного сбора отходов согласно требований санитарных норм и увеличение их количества;

профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора и промышленных отходов, о необходимости содержания в надлежавшем состоянии своих территорий;

распространение среди населения экологических знаний с использований средств массовой информации, наглядной агитации, раздаточных материалов.

Решение этих задач позволит обеспечитьфункционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что в свою очередь повлияет на качество окружающей среды и экологической безопасности на территории Березовского муниципального образования.

Экологическая обстановка в  Березовском муниципальном образовании в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Глава администрации Березовского

муниципального образования                                                     А.Н. Ничипорчук